Напольная система для восстановления автомобильных кузовов

DC-D200 SP2

- Система позволяет проводить быстрый ремонт

любых типов автомобилей, и может размещаться

в любом месте автосервиса. Этот комплект

оборудования идеально подходит для автосервисов с

ограниченными площадями, где установить стапель

не представляется возможным.

- Система состоит из рельсовых секций длиной 1,2 м,

универсальных анкеров для установки автомобиля, 10 т

тяговой башни и дополнительных анкеров для фиксации

башен.

-  Система крепятся к полу с помощью анкерных болтов   и может быть снята и установлена на другое место в

любой момент.

- Также система комплектуется всеми необходимыми

для вытяжки инструментами, по желанию в комплект могут быть добавлены дополнительные тяговые башни и любые другие приспособления DOOCAR.

- Напольная система полностью совместима и может использоваться с другим оборудованием, в том числе и оборудованием других производителей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ролик для создания тяги вниз | 1 |
| 2 | Цепь с крюком 5/16 х 1,54 м | 2 |
| 3 | Цепь с крюком 5/16 х 2,74 м | 2 |
| 4 | Цепь с крюком 3/8 х 4,57 м | 1 |
| 5 | Гидравлический цилиндр | 1 |
| 6 | Страховочный стальной трос | 1 |
| 7 | Нейлоновый ремень | 1 |
| 8 | Малый узкий зажим | 1 |
| 9 | Самозатягивающийся зажим | 1 |
| 10 | С-образный зажим | 1 |
| 11 | Плоский фиксатор цепи | 1 |
| 12 | Фиксатор цепи с крюками | 2 |
| 13 | Тяговый крюк с упорами | 1 |
| 14 | Основание для основных анкеров | 4 |
| 15 | Зажимы | 4 |
| 16 | Стяжка цепи | 4 |
| 17 | Фиксаторы основания зажимов | 8 |
| 18 | Регулятор высоты зажимов | 4 |
| 19 | Пневмогидравлическая помпа | 1 |
| 20 | Тяговая башня | 1 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рельса для крепления основных анкеров (c болтами) | 4 |
| 2 | Рельса для вытяжки вниз (c болтами) | 2 |
| 3 | Анкера для крепления цепей (c болтами) | 24 |